### THUYẾT MINH PHƯƠNG PHÁP VÀ VỊ TRÍ ĐÓNG SỐ KHUNG, SỐ ĐỘNG CƠ

Ô TÔ ... Nhãn hiệu: ... Số loại: ...

- Phương pháp đóng số khung

Đóng tại:		Trong nước

Số khung:		RN5B34SACEC002647

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | N | 5 | B | 3 | 4 | S | A | C | E | C | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 |

Bản cà số khung mẫu:

Thuyết minh số khung:

1~3: Mã quy định nhà sản xuất	RN5	: Cty TNHH MTV SX & LR Ô tô Khách Trường Hải

4: Loại xe	B	: Ô tô khách

5~7: Số người cho phép chở	34S	: 34 người

8: Mã số lần sản xuất 	A	: Lần thứ nhất

9: Xuất xứ động cơ	C	: Trung Quốc

10: Năm sản xuất	E	: (D: 2013; E: 2014; F: 2015...)

11: Nơi sản xuất	C	: Chu lai

12~17: Số sê-ri				002647: (Số thứ tự sản xuất bắt đầu từ 000001 đến 999999)

- Phương pháp đóng số động cơ

Đóng tại:		Nước ngoài

Số động cơ:	WP5.180E30(2014G001148(

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP | 5 | 180 | E30 | ( | 20 | 14 | G | 001148 | ( |

Bản cà số động cơ mẫu:

Thuyết minh số động cơ:

1: Nhà sản xuất động cơ	WP	: Weichai Power

2: Thể tích xy lanh	5	: 4.76 L

3: Công suất của động cơ  	180	: 180Ps

4: Tiêu chuẩn khí thải	E30	: Euro III

5,10: Dấu hiệu đầu, cuối	(	: Dấu hiệu đầu, cuối

6: Kiểu động cơ	20        :	 WP5

7: Năm sản xuất	14        : 2014

8: Tháng sản xuất	G         : Tháng 07

9: Số sê-ri động cơ                               001148: (Số thứ tự bắt đầu từ 000001 đến 999999)

- Hình minh họa vị trí đóng số khung và số động cơ

Có thể Chụp ảnh hoặc vẽ mô tả chi tiết vị trí, ví dụ:

CÔNG TY ...

(ký tên, đóng dấu)